Коммерческое предложение.

Ванна плавления (жиротопка).

Назначение: Жиротопки (плавители, маслоплавители, томилки-жиротопки) предназначены для растопления твердых или замороженных блоков жира животного и растительного происхождения (масло сливочное, маргарин, какао-масло, шоколад, шоколадная глазурь и др.), соков и поддержания в расплавленном состоянии при заданной температуре. Жиротопки широко используются в промышленности при производстве маргаринов, комбинированных масел, мороженого, сгущенного молока, начинок, кремов, мазей, смазок и др.

Дополнительные опции:

- Моющая головка душевого типа 2 шт.

- Герметичная крышка.

- Циркуляционный насос воды в рубашке нагрева.

- Удлиненные регулируемые опоры.

| Обозначение | ВП- 150 | ВП-250 | ВП -600 | ВП-1200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочий объем, л | 150 | 250 | 600 | 1200 |
| Теплоноситель | Горячая вода, пар |
| Давление теплоносителя, Мпа | 0,2-0,3 |
| Длина, мм | 1880 | 2330 | 2330 | 3960 |
| Ширина, мм | 740 | 950 | 950 | 950 |
| Высота, мм | 1060(1020) | 1150(1110) | 1210(1170) | 1210(1170) |
| Масса, кг | 170(205) | 225 (265) | 230(270) | 400(470) |

*- в скобках указан габарит при изготовлении ванны с крышками

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев.

Оплата 70% - предоплата, 30% - по факту готовности оборудования.

Доставка до Вашего адреса по тарифам транспортной компании, либо самовывоз

С уважением ООО «ЗАВОД ТЕХТАНК»

Тел. 8-800-200-47-73 (Звонок по России бесплатный)