Коммерческое Предложение на Гомогенизатор МПГ

Гомогенизатор для молока — это устройство, которое предотвращает отстаивание жира и помогает повысить качество продукции, улучшая ее консистенцию и вкусовые свойства. Он незаменим при производстве сливок, сгущенного молока, мороженого и масла.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Материал гидравлической части – 12Х18Н10Т

- Двухступенчатый гомогенизирующий узел (ручное управление),

- Манометр с мембранным разделителем,

- Электродвигатель,

- Специальный инструмент,

- Облицовка из нержавеющей стали

| Модель гомогенизатора | МПГ |
| --- | --- |
| Обороты коленвала | 130 об/мин |
| Производительность | В зависимости от модели |
| Давление Рабочее | 20 Мпа |
| Максимальное давление | 25 Мпа |
| Количество плунжеров | 3 |
| Уровень шума | не более 68 дБ |
| Вход в гомогенизатор | Dn 32 DIN стандарт |
| Выход гомогенизатора | Dn 32 DIN стандарт |
| Вход охлаждения | Наружняя резьба ½ ΄΄ |
| Выход охлаждения | Внутренняя резьба ½ ΄΄ |
| Индикатор давления | Манометр с мембранным разделителем |
| Клапан насоса | Шарового типа |
| Клапан гомогенизации 1 ступ. | Линейного типа |
| Клапан гомогенизации 2 ступ. | Линейного типа |
| Материал плунжеров | AISI 316 L с хромовым покрытием |
| Уплотнение плунжера | Шевронные уплотнения из резиноткани |

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев.

Срок поставки – 45 рабочих дней.

Доставка Транспортной компанией.

С уважением,

ООО «ЗАВОД ТЕХТАНК»

Тел. 8-800-200-47-73