Коммерческое предложение на танк охладитель открытого типа HOMOL.ТООТ-Х.003/002

Стоимость: согласно ценам на сайте tehtank.com

Танк охладитель открытого типа объемом на три/две дойки изготовлен по ТУ 5131-001-09361656-2014 с соблюдением основных требований ГОСТ Р 50803-2008 и предназначен для охлаждения свежего сырого молока с +35°С до +4°С за три часа, и его хранения сроком не менее 24 ч, с сохранением достигнутой температуры, при температуре окружающей среды от +5°С до +38°С.

Представляет собой вертикальную цилиндрическую емкость с открывающейся крышкой и с эффективной теплоизоляцией из вспененного пенополиуритана на боковой и нижней поверхности танка, толщиной 30-50 мм. Указанная теплоизоляция позволяет в разы снижать потребление электроэнергии при эксплуатации танка, в режиме сохранения температуры охлажденного молока, тем самым значительно снижая производственные затраты и увеличивая ресурс работы холодильного оборудования.

Внутренняя емкость изготовлена из пищевой нержавеющей стали AISI-304. Дно емкости в месте соединения с боковой стенкой имеет радиус закругления, улучшающий промывку внутренней емкости.

Холодильная установка состоит из компрессора фирмы DANFOSS МТ-28 (Франция) и конденсатора МРС-44 (Россия) установленные на монораме рядом с танком. Используется хладагент фреон R22. Для предотвращения образования льда на внутренней стенке танка, автоматически, при работе компрессора, включается лопастная мешалка со скоростью вращения 20-25 об/мин.

Возможна дополнительная комплектация:

Моющая головка +5000руб.

Уровнемер с пробоотборником (ПВХ- трубка) +12 000руб.

Сливной патрубок DN50 под углом 90° +1000 руб.

Гарантийный срок – 12 месяцев.

Предоплата 70%. Окончательный 30% расчет, по мере готовности изделия.

Доставка до Вашего адреса по тарифам транспортной компании.

С Уважением, Ваш личный менеджер ООО «ЗАВОД ТЕХТАНК»